Nyilatkozat

A Mineralholding Kft., mint a K-Rain öntözéstechnikai termékek magyarországi hivatalos importőre kijelenti, hogy a K-Rain PRO-S 4” típusú szórófej megfelel az Európai Unió által hozott irányelvek ide vonatkozó előírásainak.

A szórófejek fúvóka nélkül, öblítő dugóval kerülnek forgalomba. Bármely szabványos belsőmenetes fúvóka alkalmas a beszerelésre.

Az öntözési paraméterek az alkalmazott fúvókától függően változnak. A racsnis fúvókacső segítségével az öntözés iránya változtatható.

Anyaga:

A test és a fedél: Fröccsöntött korrozió mentes és UV álló ABS műanyag

A visszahúzórugó: Rozsdamentes acél

A törlőtömítés: Fröccsöntött nagyszilárdságú gumi

Főbb műszaki paraméterek:

Csatlakozás: 1/2” belsőmenet

nyomástartomány: 1,38 – 4,83 bar

vízmennyiség: 1,89 – 20,4 l/p

Kiemelkedés: kiviteltől függően 5cm, 7,5cm, 10cm, 15cm, illetve 30cm kiviteltől

Garancia tartama: 2év

Kiállító:

Sudár Tamás

Műszaki menedzser

Mineralholding Kft.

Budapest, 2015. április 30.